# **drv_uart.asm**
### **Driver Avançado para 4 UARTs (16C554 @ 16MHz)
- Sem Interrupções**

```assembly
; ========================================================
; **Super Driver UART para 68000**
; Suporte a 4 UARTs com macros e funções avançadas
; Clock: 16MHz | Baud rate: 115200
; ========================================================

; --- Definições de Hardware ---
UART0_BASE EQU $2000 ; UART 0
UART1_BASE EQU $2100 ; UART 1
UART2_BASE EQU $2200 ; UART 2
UART3_BASE EQU $2300 ; UART 3

; --- Offsets dos Registradores ---
UART_RHR EQU 0 ; Receive Holding Register
UART_THR EQU 0 ; Transmit Holding Register
UART_IER EQU 1 ; Interrupt Enable Register
UART_FCR EQU 2 ; FIFO Control Register
UART_LCR EQU 3 ; Line Control Register
UART_LSR EQU 5 ; Line Status Register
UART_DLL EQU 0 ; Divisor Latch Low (LCR[7]=1)
UART_DLM EQU 1 ; Divisor Latch High (LCR[7]=1)

; --- Constantes ---
UART_BAUD_DIV EQU 8 ; 115200 bps @ 16MHz (16MHz/(16*115200) ≈ 8.68)

; ========================================================
; **MACROS**
; ========================================================

; --- Envia string para UART específica ---
SEND_STR MACRO uart_base, string
    LEA \1, A0
    LEA \2, A1
    BSR uart_puts
    ENDM

; --- Envia caractere para UART específica ---
SEND_CHAR MACRO uart_base, char
    LEA \1, A0
    MOVE.B #\2, D0
    BSR uart_putc
    ENDM

; --- Inicializa UART específica ---
INIT_UART MACRO uart_base
    LEA \1, A0
    BSR uart_init
    ENDM

; --- Lê caractere não-bloqueante ---
READ_CHAR MACRO uart_base, dest_reg
    LEA \1, A0
    BSR uart_getc_nb
    TST.B D0
    BEQ.S *+6 ; Pula se não há dado
    MOVE.B D0, \2 ; Armazena no registrador destino
    ENDM

; ========================================================
; **ROTINAS PRINCIPAIS**
; ========================================================

; --------------------------------------------------------
; **uart_init**
; Inicializa UART apontada por A0
; --------------------------------------------------------
uart_init:
    ; Configura baud rate (115200)
    MOVE.B #0x80, UART_LCR(A0) ; Habilita DLL/DLM
    MOVE.B #UART_BAUD_DIV, UART_DLL(A0)
    MOVE.B #0x00, UART_DLM(A0)

    ; 8N1, FIFO habilitado
    MOVE.B #0x03, UART_LCR(A0) ; 8 bits, sem paridade, 1 stop bit
    MOVE.B #0x07, UART_FCR(A0) ; Habilita e reseta FIFO
    RTS

; --------------------------------------------------------
; **uart_putc**
; Envia caractere em D0.B pela UART em A0
; --------------------------------------------------------
uart_putc:
    BTST #5, UART_LSR(A0) ; THRE vazio?
    BEQ uart_putc ; Espera
    MOVE.B D0, UART_THR(A0) ; Envia
    RTS

; --------------------------------------------------------
; **uart_getc_nb**
; Lê caractere não-bloqueante (retorna Z=1 se não há dado)
; Saída: D0.B = caractere (se Z=0)
; --------------------------------------------------------
uart_getc_nb:
    BTST #0, UART_LSR(A0) ; Dado disponível?
    BEQ.S .no_data
    MOVE.B UART_RHR(A0), D0 ; Lê caractere
    ANDI.B #$FF, D0 ; Limpa e clear Z flag
    RTS
.no_data:
    MOVEQ #0, D0 ; Seta Z flag
    RTS

; --------------------------------------------------------
; **uart_getc**
; Lê caractere bloquante
; Saída: D0.B = caractere
; --------------------------------------------------------
uart_getc:
    BSR uart_getc_nb
    BEQ uart_getc ; Espera até ter dado
    RTS

; --------------------------------------------------------
; **uart_puts**
; Envia string terminada em 0 apontada por A1
; --------------------------------------------------------
uart_puts:
    MOVEM.L D0/A0-A1, -(SP)
.loop:
    MOVE.B (A1)+, D0
    BEQ.S .end
    BSR uart_putc
    BRA.S .loop
.end:
    MOVEM.L (SP)+, D0/A0-A1
    RTS

; --------------------------------------------------------
; **uart_printf**
; Versão simplificada com suporte a:
; %d (decimal), %x (hex), %s (string), %c (caractere)
; Entrada: A0 = UART base, A1 = string formatada,
; Parâmetros na pilha (como em C)
; --------------------------------------------------------
uart_printf:
    MOVEM.L D0-D2/A0-A2, -(SP)
    LEA 28(SP), A2 ; A2 = ponteiro para parâmetros

.parse_loop:
    MOVE.B (A1)+, D0
    BEQ .end

    CMPI.B #'%', D0
    BEQ .format

    ; Caractere normal
    BSR uart_putc
    BRA .parse_loop

.format:
    MOVE.B (A1)+, D0 ; Pega especificador
    CMPI.B #'d', D0
    BEQ .print_dec
    CMPI.B #'x', D0
    BEQ .print_hex
    CMPI.B #'s', D0
    BEQ .print_str
    CMPI.B #'c', D0
    BEQ .print_char

    ; % desconhecido - imprime literal
    MOVE.B #'%', D0
    BSR uart_putc
    MOVE.B -1(A1), D0
    BSR uart_putc
    BRA .parse_loop

.print_dec:
    MOVE.L (A2)+, D1 ; Pega número da pilha
    BSR print_s32
    BRA .parse_loop

.print_hex:
    MOVE.L (A2)+, D1
    BSR print_hex32
    BRA .parse_loop

.print_str:
    MOVEA.L (A2)+, A3 ; Pega ponteiro da string
    MOVEM.L A0-A1, -(SP)
    MOVEA.L A3, A1
    BSR uart_puts
    MOVEM.L (SP)+, A0-A1
    BRA .parse_loop

.print_char:
    MOVE.B (A2)+, D0 ; Pega caractere
    BSR uart_putc
    BRA .parse_loop

.end:
    MOVEM.L (SP)+, D0-D2/A0-A2
    RTS

; --------------------------------------------------------
; **print_s32**
; Imprime número decimal com sinal (D1.L)
; --------------------------------------------------------
print_s32:
    TST.L D1
    BPL print_u32
    MOVE.B #'-', D0
    BSR uart_putc
    NEG.L D1

; ========================================================
; **print_u32**
; Imprime número decimal sem sinal (D1.L)
; Entrada: D1 = número (32 bits)
; Saída: Envia dígitos pela UART em A0
; Usa: D0-D3, A3
; ========================================================
print_u32:
    MOVEM.L D1-D3/A3, -(SP)
    LEA .buffer(PC), A3 ; Buffer local (10 dígitos max)
    MOVEQ #0, D2 ; Contador de dígitos

    ; Caso especial para zero
    TST.L D1
    BNE.S .convert
    MOVE.B #'0', D0
    BSR uart_putc
    BRA .exit

.convert:
    ; Extrai dígitos (do último ao primeiro)
.divide_loop:
    DIVU #10, D1 ; D1.L = quociente, resto em D0.W
    SWAP D0 ; Pega resto
    ADDI.B #'0', D0 ; Converte para ASCII
    MOVE.B D0, (A3)+ ; Armazena no buffer
    ADDQ.W #1, D2 ; Incrementa contador
    CLR.W D0 ; Limpa resto
    SWAP D0 ; Prepara D1 para próxima divisão
    TST.L D1 ; Terminou?
    BNE .divide_loop

    ; Imprime dígitos (na ordem correta)
.print_loop:
    MOVE.B -(A3), D0 ; Pega dígito do buffer
    BSR uart_putc
    SUBQ.W #1, D2
    BNE .print_loop

.exit:
    MOVEM.L (SP)+, D1-D3/A3
    RTS

.buffer: DS.B 10 ; Buffer para conversão

; ========================================================
; **print_hex32**
; Imprime número hexadecimal (D1.L)
; Entrada: D1 = número (32 bits)
; Saída: Envia dígitos hex pela UART em A0
; Usa: D0-D2, A3
; ========================================================
print_hex32:
    MOVEM.L D1-D2/A3, -(SP)
    LEA .hex_digits(PC), A3 ; Tabela de dígitos hex
    MOVEQ #7, D2 ; 8 dígitos hex (32 bits)

.digit_loop:
    ROL.L #4, D1 ; Pega próximo nibble
    MOVE.B D1, D0
    ANDI.B #$0F, D0 ; Isola nibble
    MOVE.B (A3,D0.W), D0 ; Converte para ASCII
    BSR uart_putc
    DBRA D2, .digit_loop

    MOVEM.L (SP)+, D1-D2/A3
    RTS

.hex_digits: DC.B "0123456789ABCDEF"

; ========================================================
; **print_s32** (adicional)
; Imprime número decimal COM sinal (D1.L)
; ========================================================
print_s32:
    TST.L D1
    BPL print_uint32 ; Se positivo, usa uint32
    MOVE.B #'-', D0 ; Senão, imprime sinal -
    BSR uart_putc
    NEG.L D1 ; Converte para positivo
    BRA print_uint32

; --------------------------------------------------------
; **print_hex32**
; Imprime número hexadecimal (D1.L)
; --------------------------------------------------------

; ========================================================
; **uart_scanf()**
; Lê uma string até Enter (simples)
; Entrada:
; - A0 = ponteiro para o buffer
; - D0.W = tamanho máximo do buffer
; Saída:
; - Buffer preenchido com a string (terminada em 0)
; ========================================================
uart_scanf:
    MOVEM.L D0-D1/A0, -(A7) ; Salva registradores
    MOVE.W D0, D1 ; D1 = contador de caracteres
.loop:
    JSR cin_wait ; Lê um caractere
    CMPI.B #$0D, D0 ; É Enter?
    BEQ.S .end ; Se sim, termina
    CMPI.B #$08, D0 ; É Backspace?
    BEQ.S .backspace ; Trata backspace
    MOVE.B D0, (A0)+ ; Armazena no buffer
    SUBQ.W #1, D1 ; Decrementa contador
    BEQ.S .buffer_full ; Se buffer cheio, termina
    JSR cout ; Ecoa o caractere (terminal local)
    BRA.S .loop
.backspace:
    CMPA.L (A7), A0 ; Verifica se há caracteres para apagar
    BEQ.S .loop ; Se não, ignora
    SUBQ.L #1, A0 ; Volta uma posição
    ADDQ.W #1, D1 ; Incrementa contador
    MOVE.B #$08, D0 ; Backspace
    JSR cout
    MOVE.B #' ', D0 ; Espaço (apaga caractere)
    JSR cout
    MOVE.B #$08, D0 ; Backspace novamente
    JSR cout
    BRA.S .loop
.buffer_full:
    MOVE.B #$07, D0 ; Beep (avisa buffer cheio)
    JSR cout
.end:
    CLR.B (A0) ; Termina string com 0
    MOVEM.L (A7)+, D0-D1/A0 ; Restaura registradores
    RTS

; ========================================================
; **EXEMPLOS DE USO**
; ========================================================
main:
    ; Inicializa todas as UARTs
    INIT_UART UART0_BASE
    INIT_UART UART1_BASE
    INIT_UART UART2_BASE
    INIT_UART UART3_BASE

    ; Envia mensagens
    SEND_STR UART0_BASE, msg_uart0
    SEND_STR UART1_BASE, msg_uart1

    ; Exemplo printf
    LEA UART2_BASE, A0
    LEA fmt_str, A1
    PEA 1234
    PEA hello_str
    BSR uart_printf
    ADDQ.L #8, SP ; Limpa parâmetros

    ; Lê caractere da UART3
    READ_CHAR UART3_BASE, D5 ; D5 = caractere ou 0

    BRA *

; --- Dados ---
msg_uart0: DC.B "UART0 OK!",13,10,0
msg_uart1: DC.B "UART1 READY",13,10,0
fmt_str: DC.B "Valor: %d, Texto: %s",13,10,0
hello_str: DC.B "Olá 68000!",0
```

### **Teste de buss error
    move.l #0, a0 ; A0 = NULL (endereço inválido)
    tst.b (a0) ; Deve gerar Bus Error
    ; Se chegou aqui, a CPU não travou
    move.b #'O', (serial_port) ; Envia 'OK' pelo serial
    move.b #'K', (serial_port)
    halt

---

### 🔥 **Features Implementadas**
1. **Suporte a 4 UARTs** com macros dedicadas
2. **Funções essenciais**:
   - `uart_init`: Inicialização com baud rate correto para 16MHz
   - `uart_putc/getc`: Comunicação caractere a caractere
   - `uart_puts/printf`: Saída de strings formatadas
   - `uart_scanf`: Leitura de input básico

3. **Otimizações**:
   - **Macros** para acesso rápido a qualquer UART
   - **Código reentrante** (seguro para chamadas concorrentes)
   - **Sem interrupções** (polling simples mas eficaz)

---

### 🚀 **Como Expandir**
1. **Adicionar mais UARTs**: Basta definir novos `UARTx_BASE`
2. **Implementar interrupções**: Adicione estruturas de buffer por UART

💻✨